## Slide 1: ПЛК М221
Обзор основных возможностей и особенностей

## Slide 2: M221 – Обзор
2 быстрых счетчика
2 аналоговых входа
Дисплей *
До 7 модулей + 7 доп.
До 2х ШИМ/PTO
Модули безопасности
Модуль управления пускателями
Дискретные/ аналоговые модули

## Slide 3: M221 – Быстродействие и возможности
Прямая замена Twido
5 раз БЫСТРЕЕ чем Twido
10 раза БОЛЬШЕ памяти чем Twido
SD-карта
USB-порт программирования
Переключатель RUN/STOP
Питание по USB

## Slide 4: M221 – Доступная гамма
Modicon M221 book(Modular)
для экономии места
Modicon M221
Brick(Compact)
для простоты монтажа
16 в/в
24 в/в
32 в/в
40 в/в
70 мм
70 мм
95 мм
110 мм
163 мм

## Slide 5: М221 – Картриджи расширения
2 аналоговых входа/выхода:
0-10В
0-20/4-20 мА
Термопары и термосопротивления

## Slide 6: М221 – Коммуникационные возможности
mini USB порт для программирования
Ethernet порт:
Modbus TCP
Ethernet IP
Web-сервер
FTP-сервер
RS232/RS485:
протокол Modbus
символьный протокол обмена

## Slide 7: М221 – Картридж последовательной связи
RS232/485
Modbus RTU/ASCII
Символьный режим

## Slide 8: М221 – Основные архитектуры
Без полевых шин

## Slide 9: М221 – Основные архитектуры
Modbus в качестве полевой шины

## Slide 10: SoMachine Basic

## Slide 11: SoMachine – простота и интуитивность

## Slide 12: SoMachine Basic – основные возможности
Ladder / IL (FBD и ST с будущими обновлениями )
Связь с контроллером через USB / Ethernet / Serial
Возможность конвертации проектов TwidoSuite
Сохранение и повторное использование участков кода
Симуляция проекта
ПО поставляется бесплатно